## Slide 1: PRZENOŚNIKI do materiałów sypkich

## Slide 2: Klasyfikacja przenośników
cięgnowe
taśmowe
członowe
bezcięgnowe
grawitacyjne
impulsowe
kubełkowe (czerpakowe)
zabierakowe
podwieszone
wałkowe napędzane
śrubowe (ślimakowe)
wstrząsane

## Slide 3: PRZENOŚNIKI
Przenośniki na ogół pracują ruchem ciągłym.
Za pomocą przenośników mogą być transportowane pojedyncze przedmioty, jednostki ładunkowe oraz materiały sypkie przenoszone w postaci ciągłej strugi.
Niezależnie od postaci każdy przenoszony materiał nazywa się nosiwem.

## Slide 4: PRZENOŚNIKI CIĘGNOWE
Aby mogły przemieszczać materiał muszą być wyposażone w cięgno:
taśmę,
łańcuch ze zgarniakami
taśmę z kubełkami

## Slide 5: Przenośniki taśmowe
to przenośniki cięgnowe bezpośrednie, w których transportowany materiał spoczywa bezpośrednio na cięgnie, czyli na taśmie. Spośród wszystkich rodzajów przenośników, przenośniki taśmowe są najbardziej rozpowszechnione.

## Slide 6: Przenośniki taśmowe
służą do przenoszenia materiałów sypkich transportowanych luzem oraz do transportu drobnicy w postaci pojedynczych sztuk lub jednostek ładunkowych. Są również stosowane jako wyposażenie linii montażowych.

## Slide 7: Przenośniki taśmowe
Z taśmą modularną

## Slide 8: Przenośniki członowe
to przenośniki cięgnowe pośrednie, w których transportowany materiał spoczywa na członach w kształcie płyt lub koryt.
Płyty poziome mogą poruszać się również po trasie okrężnej, w płaszczyźnie poziomej.
Człony mogą być także w postaci półek sztywno połączonych z łańcuchami lub kołysek połączonych wahliwie.
Spotyka się również człony wykonane w kształcie skrzyń.

## Slide 9
a) płytowy, b) korytowy, c) półkowy pionowy i pochyły, d) kołyskowy okrężny podwieszony i pionowy

## Slide 10: Przenośnik członowy płytowy

## Slide 11: Przenośniki czerpakowe(kubełkowe)
są zaliczane do przenośników cięgnowych pośrednich.
Cięgnem może być taśma gumowa z bawełnianymi wkładkami, pas bawełniany lub łańcuchy (ogniwowe, tulejkowe lub rolkowe).
Materiały sypkie (np. zboże, mąka, miał węglowy, piasek) są transportowane w kubełkach przymocowanych do cięgna tworzącego obwód zamknięty.

## Slide 12: Przenośniki czerpakowe(kubełkowe)
Przenośniki kubełkowe: a) szybkobieżny odśrodkowy (v = 2÷4 m/s), b) wolnobieżny grawitacyjny (v = 0,5÷0,8 m/s)

## Slide 13: Przenośnik o ruchu okrężnym w płaszczyźnie pionowej

## Slide 14: Przenośniki zbierakowe-zgarniakowe
to przenośniki cięgnowe pośrednie, w których do cięgna (łańcuch lub lina stalowa) – tworzącego zamknięty obwód – przymocowane są zabieraki o różnej budowie i zasadzie działania
Zabieraki w postaci zgrzebeł: a) do transportu poziomego, b, c) do transportu pochyłego i pionowego.

## Slide 15: Przenośniki zbierakowe-zgarniakowe

## Slide 16: Przenośniki zbierakowe-zgarniakowe

## Slide 17: Przenośniki zbierakowe-zgarniakowe

## Slide 18: Przenośniki podwieszone
to przenośniki cięgnowe pośrednie, w których cięgnem jest łańcuch pociągowy rozbieralny z kutymi ogniwami wewnętrznymi i zewnętrznymi(a), połączonymi za pomocą obrabianych sworzni lub rzadziej–łańcuch sworzniowy tulejkowy(b). Łańcuch tworzy zamknięty obieg.

## Slide 19: Przenośniki podwieszone

## Slide 20: PRZENOŚNIKI BEZCIĘGNOWE
Nadają przenoszonemu materiałowi energię niezbędną do przemieszczenia go w inne miejsce

## Slide 21: Przenośniki ślizgowe (grawitacyjne)
wykorzystano siłę ciężkości nosiwa. Transport odbywa się z poziomu wyższego na niższy.
Przenośniki grawitacyjne: a, b, c, d) ślizgowe, e, f) wałkowe,
g) krążkowy, h) wałkowy z trasą śrubową

## Slide 22: Przenośniki impulsowe
ładunki przemieszczają się pod wpływem impul-sów, zwykle wywieranych ręcznie. Przenośniki impulsowe są zawsze poziome
Przenośniki jednorzędowe: a) rolkowy, b) krążkowy

## Slide 23: Przenośniki impulsowe
Przenośniki dwurzędowe: a) rolkowy, b) krążkowy

## Slide 24: Przenośniki wałkowy napędzany
Sposoby napędzania przenośników wałkowych: a) za pośrednictwem reduktorów oraz stożkowych przekładni zębatych, b) za pomocą sworzniowego łańcucha rolkowego,
c) z indywidualnym napędem wałków.

## Slide 25: Przenośniki wałkowy napędzany

## Slide 26: Przenośniki wałkowy napędzany
Zastosowanie przenośników wałkowych (rolkowych): a) do transportu ciężkich palet ze stołem obrotowym, b) do transportu lekkich przedmiotów.

## Slide 27: Przenośniki śrubowe (ślimakowe)
służą do transportu materiałów sypkich i ziarnistych w wielu branżach, m.in. w: przemyśle materiałów budowlanych, zbożowo-młynarskim, przetwórczym i wydobywczym.
Schemat poziomego przenośnika śrubowego: 1 – napędzająca przekładnia zę-bata, 2 – wał śrubowy, 3 – łożyska, 4 – obudowa.

## Slide 28: Przenośniki śrubowe (ślimakowe)
Transport nosiwa, przebiegający w zamkniętej obudowie w postaci stalowej rury, odbywa się za pomocą obracającego się wału, z częścią roboczą w postaci śruby o różnych kształtach.
Od kierunku obrotów oraz kierunku linii śrubowej wału zależy kierunek transportu materiału w rurze.

## Slide 29: Przenośniki śrubowe (ślimakowe)
Przenośniki śrubowe do transportu: a) w poziomie, b) pod kątem do poziomu, c) w pionie.

## Slide 30: Przenośniki wstrząsowe
stosowane są do transportu materiałów sypkich. Charakteryzują się one okresowo zmienną prędkością i zmiennym przyspieszeniem podstawowego zespołu przenośnika, którym jest drgające koryto lub drgająca rura (koryto zamknięte).

## Slide 31: Przenośniki wstrząsowe
Schematy przenośników wstrząsanych: a) ze sztywnymi łącznikami, b) z elementami sprężystymi. 1 – koryto,
2 – łączniki, 3 – mechanizm korbowy.

## Slide 32: Przykład zastosowań przenośników różnego typu.

## Slide 33: Najdłuższe przenośniki taśmowe znacznie wykraczają poza pojęcie transportu bliskiego.